# Mustertext

# Vergabebekanntmachung im Ausschreibungsanzeiger

# Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

# Bedingungen für die Teilnahme

# Bei der Ausführung von Bodenverbesserungen, Bodenverfestigungen und Verfestigungen von Tragschichten und Baustoffen im Baumischverfahren im Straßen- Verkehrsflächen- und Erdbau.

# “Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. Die Anforderungen des vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütezeichens Bodenverfestigung und –verbesserung RAL-GZ 503 sind zu erfüllen.”

# Die Anforderungen sind erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation und Gütesicherung des Unternehmens nach RAL-GZ 503 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Bodenverfestigung und –verbesserung nachweist.

# Ersatzweise sind die Anforderungen erfüllt, wenn der Bieter die Qualifikation des Unternehmens durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 6.1 “Erstprüfung” nachweist und der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung RAL-GZ 503 abschließt und die zugehörige “Eigenüberwachung” gemäß Abschnitt 6.2 durchführt.

# Verfestigung gem. ZTV Beton StB im Oberbau

# Bindemittel ………..nach Eignungsprüfung ausstreuen,

# unter ggf. Wasserzugabe einfräsen, verdichten und glätten.

# Frästiefe ………….. cm

# Herstellung erfolgt im Baumischverfahren

# Verfestigung so ausführen, daß die Längsstreifen

# frisch an frisch gelegt werden und eine

# fugenlose Schicht entsteht .

# Schichtdicke  ………….

# Ausführung nach ZTV Beton StB

# zu verfestigende Boden:  nach DIN 18196

# Kerben auf 1/3 der Schichtdicke

# im Abstand: alle … m

# Nachweis der Fachkunde und technischen

# Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVF

# b) Verfestigung gem. ZTV E StB im Planum

# Bindemittel ………..nach Eignungsprüfung ausstreuen,

# unter ggf. Wasserzugabe einfräsen, verdichten und glätten .

# Frästiefe ………….. cm

# Herstellung erfolgt im Baumischverfahren

# Verfestigung so ausführen, daß die Längsstreifen

# frisch an frisch gelegt werden und eine

# fugenlose Schicht entsteht  .

# Schichtdicke  ………….

# Ausführung und Qualitätssicherung  erfolgt gem.  ZTV E StB

# zu verfestigende Boden:  nach DIN 18196

# Nachweis der Fachkunde und technischen

# Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVF

# c) Qualifizierte Bodenverbesserung gem. ZTV E StB im Planum

# Bindemittel ………..nach Eignungsprüfung ausstreuen,

# unter ggf. Wasserzugabe einfräsen, verdichten und glätten.

# Frästiefe ………….. cm

# Herstellung erfolgt im Baumischverfahren

# Verfestigung so ausführen, daß die Längsstreifen

# frisch an frisch gelegt werden und eine

# fugenlose Schicht entsteht  .

# Schichtdicke  ………….

# Ausführung und Qualitätssicherung  erfolgt gem.  ZTV E StB

# zu verfestigende Boden:……nach DIN 18196

# Nachweis der Fachkunde und technischen

# Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVF

# d) Bodenverbesserung

# Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung aus-

# streuen. Bindemittelmenge nach Eignungsprüfung.

# Bindemittel ……

# Boden und ausgestreutes Bindemittel mit Bodenmischgerät

# gleichmäßig durchmischen und verdichten. Die Bodenver-

# besserung erfolgt in einer oder mehreren Lagen.

# Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung in  mehreren Lagen

# werden bauseitig ausgeführt .

# Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern.

# Dicke der verbesserten Schicht  cm.

# zu verbessernde Böden: …. nach DIN 18196

# Bauausführung und Qualitätssicherung gem. ZTV E StB

# Nachweis der Fachkunde und technischen

# Leistungsfähigkeit durch RAL GZ 503 BG BVB

# Für alle Leistungen sind folgende Positionen vorzusehen:

# Erstellung der Eignungsprüfung für Bodenbehandlung gem. ZTV E StB bzw. Erstprüfung für Verfestigung gem. ZTV Beton StB

# Bindemittellieferung für Bodenbehandlung gem. ZTVE StB

# oder ZTV Beton StB